Инструкция по эксплуатации

системы автоматической обработки санитарных приборов «Челнок».

# 1. Описание работы.

1.1.  Вода из напорного трубопровода (1) через  вводной вентиль (2),  разветвительный трубопровод  (4), регулировочные краны (10) и гибкие подводки (5) поступает в ёмкость автоматических сливных бачков (6).

1.2. По мере наполнения дозатора бачка происходит резкий выброс воды через сливную трубы (7) в чаши санприборов (8 и 9), обеспечивая их омыв.

2.Правила эксплуатации.

2.1. Периодически проверять прочность закрепления бачка на стене с целью недопущения ослабления крепежа за счет знакопеременных нагрузок.

2.2. Не использовать для промывки санитарных приборов воду с температурой выше 60(С

2.3. При ведении ремонтных работ в местах установки автоматических устройств с применением газо- или электросварки необходимо тщательно оградить поверхность бачков от воздействия открытого пламени или попадания расплавленного металла.

2.4. Оберегать бачки от ударов тяжёлыми и твёрдыми предметами.

# Возможные неисправности и методы их устранения.

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Устройство не работает, чаша санприбора сухая. | Закрыт вводной вентиль или регулировочные краны | Открыть вводной вентиль(2) и регулировочные краны.(10) |
|  | Засорён фильтр. (не работают все бачки) | Перекрыть воду вводным вентилем (2). Отвернув гайку фильтра (3), вытащить сетчатый стаканчик. Прочистить его. Установить на место. Затянуть гайку фильтра. Открыть воду. |
|  | Засорён впускной штуцер бачка. | Перекрыть воду вводным вентилем (2). Отвернуть накидную гайку гибкой подводки со стороны впускного штуцера бачка. Прочистить штуцер. Осторожно, чтобы не сорвать резьбу штуцера, затянуть гайку подводки. Открыть воду. |
| Устройство работает, но нет резкого выброса воды в чашу. | Закрыто отверстие регулятора истечения воды. | Открыть отверстие регулятора (15), сдвинув флажок регулятора (16) в сторону. |
|  | Негерметично соединение выпуска бачка со сливной трубой. | Уплотнить соединение. |
| Вода из напольных чаш, унитазов (8) или писсуаров (9) выплёскивается на пол. | Слишком сильный выброс воды из бачка. | Закрыть отверстие регулятора (15), повернув флажок регулятора (16) |
| Устройство не работает, вода постоянно течет из сливной трубы без залпового выброса. |  | Регулировочным краном (4) прикрыть воду, через регулировочное отверстие (15) твердым тонким предметом аккуратно повернуть дозатор бачка (находится внутри бачка) по часовой стрелке до упора в исходное положение. |