Схема подключения автоматических сливных бачков «Челнок»

(без электрической части)

1 - напорный водопровод

2 - вводный вентиль

3 - фильтр сетчатый

4 - распределительный трубопровод

5 - гибкая подводка

6 - автоматический сливной бачок

«Челнок»

7 - выпускная труба

8 - унитаз (напольная чаша)

9 - писсуар

10 - регулировочный вентиль

Принцип работы:

Вода из водопроводной сети через  вводной вентиль (2),  разветвительный трубопровод(4), регулировочные краны (10) и гибкие подводки (5) поступает в ёмкость сливного бачка (6).

По мере наполнения дозатора бачка происходит резкий выброс воды через выпуск и сливную трубу (7) в чашу санприбора (8 и 9), обеспечивая её омыв