Схема подключения

системы автоматического смыва «Эконом».

1 - напорный водопровод

2 - вводный вентиль

3 - фильтр сетчатый

4 - распределительный трубопровод

5 - гибкая подводка

6 - автоматический сливной бачок

«Челнок»

7 - выпускная труба

8 - унитаз (напольная чаша)

9 - писсуар

10 - регулировочный вентиль

11 - запорное устройство

(электромагнитный клапан)

12 - обводной вентиль

13 - инфракрасный датчик движения

14 - блок питания (220/24 В)

Принцип работы:

При появлении человека в помещении туалета срабатывает датчик движения (13), подавая напряжение на электромагнитный клапан (11), который, открываясь,  обеспечивает подачу сетевой воды по автоматическим сливным бачкам (6). По истечении времени подачи воды реле времени отключает напряжение, клапан закрывается, вода перестаёт поступать в бачки. Система переходит в режим ожидания. Частота срабатывания бачка регулируется изменением проходного сечения вентиля (4) в интервале 2-3 мин.

Период подачи воды регулируется реле времени, находящемся в блоке управления датчика, таким образом, чтобы  этот период был больше периода срабатывания бачка (примерно 4-5 мин).